Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број: III-404/2-77/2017

Дана: 18.07.2017. године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

К у р ш у м л и ј а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавне набавку број 77/2017, врши  следећу:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку радова бр. 77/2017 – "Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија“, у следећем:

На страни 16. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,     мења се позиција 3. у потпуности  и гласи:

| О П И С П О З И Ц И Ј Е | Ј.М. | Количина |
| --- | --- | --- |
| Израда тампона коловозне конструкције атестираном дробином дебљине д=7 цм (5-10 цм), за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-32. Тражи се Мс=70МН/m2.Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја | m3 | 1.771,00 |

На страни 16. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,     мења се позиција 4. у потпуности  и гласи:

| О П И С П О З И Ц И Ј Е | Ј.М. | Количина |
| --- | --- | --- |
| Израда тампона коловозне конструкције атестираном дробином дебљине д=7 цм (5-10 цм), за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-32. Тражи се Мс=70 МН/m2. Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: на подручју града и удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја | m3 | 738,00 |

На страни 16. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,     мења се позиција 6. у потпуности  и гласи:

| О П И С П О З И Ц И Ј Е | Ј.М. | Количина |
| --- | --- | --- |
| Израда завршног слоја од гребаног асфалта д=10 цм (у збијеном стању), ценом је обухваћен утовар на депонији, транспорт до места уградње, уградња машинским путем са ваљањем до потребне збијености, обрачун по m3 материјала. на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја. | m3 | 4.088,00 |

На страни 16. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,     мења се позиција 7. у потпуности  и гласи:

| О П И С П О З И Ц И Ј Е | Ј.М. | Количина |
| --- | --- | --- |
| Израда завршног слоја од гребаног асфалта д=10 цм (у збијеном стању), ценом је обухваћен утовар на депонији, транспорт до места уградње, уградња машинским путем са ваљањем до потребне збијености, обрачун по m3 материјала. на подручју града и удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја. | m3 | 1.345,00 |

На страни 16. конкурсне документације који се односи на поглавље V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,     додају се нове позиције и гласе:

| О П И С П О З И Ц И Ј Е | Ј.М. | Количина |
| --- | --- | --- |
| Израда тампона коловозне конструкције атестираном дробином дебљине д=7 цм (5-10 цм), за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-32. Тражи се Мс=70МН/m2.Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: на подручју града и удаљености до с.т.д. 20 км од градског подручја | m3 | 756,00 |
| Израда тампона коловозне конструкције атестираном дробином дебљине д=7 цм (5-10 цм), за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-32. Тражи се Мс=70МН/m2.Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: на подручју града и удаљености до с.т.д. 25 км од градског подручја | m3 | 870,00 |
| Израда завршног слоја од гребаног асфалта д=10 цм (у збијеном стању), ценом је обухваћен утовар на депонији, транспорт до места уградње, уградња машинским путем са ваљањем до потребне збијености, обрачун по m3 материјала. на подручју града и удаљености до с.т.д. 20 км од градског подручја. | m3 | 1.080,00 |
| Израда завршног слоја од гребаног асфалта д=10 цм (у збијеном стању), ценом је обухваћен утовар на депонији, транспорт до места уградње, уградња машинским путем са ваљањем до потребне збијености, обрачун по m3 материјала. на подручју града и удаљености до с.т.д. 25 км од градског подручја. | m3 | 960,00 |

Остале одредбе предвиђене конкурсном документацијом остају исте.

Ова Одлука о изменама и допунама конкурсне документације, са измењеним прилозима  објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца www.kursumlija.org .

Комисија за јавну набавку број 77/2017

Драган Вукоичић,

Миљан Радосављевић,

Ана Милошевић,

У Куршумлији,

Дана: 18.07.2017. године

V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

„Извођење радова на уградњи гребаног асфалта на улицама и путевима на територији општине Куршумлија“.

| Р.бр. | О П И С П О З И Ц И Ј Е | Ј.М. | Количина | Јединична Цена без ПДВ | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5х4) |
| 1. | Израда одводних јаркова у земљи III и IV категорије, машинским путем троугластог облика грејдером дим (0,7х0,6/2). Обрачун по m3 извршеног ископа у самониклом стању. са утоваром и одвозом на с.т.д. до 3км (30%) | m3 | 920,00 |  |  |
| 2. | Уређење постојећег коловоза грејдером у шљунковитом материјалу (фино планирање постојећег коловоза). Обрачун по m2 уређеног коловоза. Тражи се Мс=30-35 МН/m2 зависно да ли је коловоз земљани или шљунчани са израдом попречног и подужног пад по налогу представника инвеститора. Са извршеним сабијањем виброваљком. | m2 | 44.168,00 |  |  |
| 3. | Израда тампона коловозне конструкције атестираном дробином дебљине д=7 цм (5-10 цм), за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-32. Тражи се Мс=70МН/m2.Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја | m3 | 1.771,00 |  |  |
| 4. | Израда тампона коловозне конструкције атестираном дробином дебљине д=7 цм (5-10 цм), за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-32. Тражи се Мс=70 МН/m2. Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: на подручју града и удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја | m3 | 738,00 |  |  |
| 5. | Израда тампона коловозне конструкције атестираном дробином дебљине д=7 цм (5-10 цм), за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-32. Тражи се Мс=70МН/m2.Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: на подручју града и удаљености до с.т.д. 20 км од градског подручја | m3 | 756,00 |  |  |
| 6. | Израда тампона коловозне конструкције атестираном дробином дебљине д=7 цм (5-10 цм), за тампонски слој коловозне конструкције, крупноће зрна 0-32. Тражи се Мс=70МН/m2.Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: на подручју града и удаљености до с.т.д. 25 км од градског подручја | m3 | 870,00 |  |  |
| 7. | Израда тампона коловозне конструкције атестираном дробином дебљине д=7цм (5-10 цм), за тампонски слој коловозне конструкције-додавање на постојећој подлози и поправка попречног пада, крупноће зрна 0-32. Тражи се Мс=70 МН/m2. Обрачун по m3 уграђеног туцаника у збијеном стању. Цена је дата са набавком, утоваром, разастирањем, сабијањем виброваљком и урачунатим транспортом, за радове: на подручју града и удаљености до с.т.д. 5 км од градског подручја | m3 | 130,00 |  |  |
| 8. | Израда завршног слоја од гребаног асфалта д=10 цм (у збијеном стању), ценом је обухваћен утовар на депонији, транспорт до места уградње, уградња машинским путем са ваљањем до потребне збијености, обрачун по m3 материјала. на подручју града и удаљености до с.т.д. 5км од градског подручја. | m3 | 4.088,00 |  |  |
| 9. | Израда завршног слоја од гребаног асфалта д=10 цм (у збијеном стању), ценом је обухваћен утовар на депонији, транспорт до места уградње, уградња машинским путем са ваљањем до потребне збијености, обрачун по m3 материјала. на подручју града и удаљености до с.т.д. 10км од градског подручја. | m3 | 1.345,00 |  |  |
| 10. | Израда завршног слоја од гребаног асфалта д=10 цм (у збијеном стању), ценом је обухваћен утовар на депонији, транспорт до места уградње, уградња машинским путем са ваљањем до потребне збијености, обрачун по m3 материјала. на подручју града и удаљености до с.т.д. 20 км од градског подручја. | m3 | 1.080,00 |  |  |
| 11. | Израда завршног слоја од гребаног асфалта д=10 цм (у збијеном стању), ценом је обухваћен утовар на депонији, транспорт до места уградње, уградња машинским путем са ваљањем до потребне збијености, обрачун по m3 материјала. на подручју града и удаљености до с.т.д. 25 км од градског подручја. | m3 | 960,00 |  |  |
| 12. | Прочишћавање одводних јаркова машинским путем, троугластог облика грејдером дим. 0,7х0,6/2, запуњености до 50%. Обрачун по m1 прочишћеног канала, са утоваром у возило и одвозом на с.т.д. до 3км. | m1 | 2.800,00 |  |  |
| 13. | Израда атестираних цевастих пропуста у земљи III и IV категорије. Цена обухвата набавку, ископ рова за полагање цеви, полагање и нивелисање цеви на слоју шљунковитог материјала са затрпавањем шљунком изнад цеви минимум Н = 0,8 Ф цеви. Обрачун по m1 уграђених АБ цеви. Ø 600. | m1 | 102,00 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: |  |
| ПДВ-е 20%: |  |
| УКУПНО са ПДВ-ом: |  |

Датум: ____.____.2017. године				                             ПОНУЂАЧ

У _________________________		                        м.п. _______________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију радова;

- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета јавне набавке без ПДВ-а,