ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду пројектне документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице у улици Косовке девојке на кат. парцели 2547 КО Куршумлија, насеље Стрелци у Куршумлији

А. ОПШТИ ПОДАЦИ

НАРУЧИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Општинска управа СО Куршумлија,

ЛОКАЦИЈА:  У улици Косовке Девојке у Куршумлији, на К.П. 2547 КО Куршумлија.

НАМЕНА ОБЈЕКТА: Пут за одвијање моторног и пешачког саобраћаја,

ЦИЉ: Бољи приступ стамбеним објектима са пута, регулисање атмосферске воде и смањење трошкова одржавања, као и стварање бољих услова за живот грађања.

Оријентациона дужина саобраћајница је 800,00 м, оквирне ширине саобраћајнице је 5,5м ( 2*2,75м).

Б. ПРОЈЕКТОВАЊЕ УЛИЦЕ

Задатак пројектанта је да изради:

- Идејнo Решење,

- Пројекат за грађевинску дозволу

- Пројекат за извођење

у складу са законским нормативима, прописима и правилима струке за ову врсту објекта, а у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14,83/2018,31/2019,37/2019 и 09/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), Правилника о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којоj се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на подручју општине Куршумлија (Сл.Лист Општине Куршумлија бр. 20 /2014) и Информацији о локацији за К.П. 2547 КО Куршумлија.

- Геодетско снимање терена и израда ситуације са КТП-ом,за пројектовање по важећим прописима РГЗ, обавеза Извршиоца посла;

- Трасу улице везати за тригонометријску мрежу

- Ускладити пројекат саобраћајнице са условима од ИЈО

- Поступити одмах по примедбама вршиоца техничке контроле и Наручиоца пројекта

- Елементе саобраћајнице:

Хоризонталне и вертикалне елементе пута - прилаза прилагодити постојећим елементима прилаза,

Рачунску брзину за одвијања саобраћаја усвојити на бази чињеничног стања и постојећих елемената пута-прилаза мин.40 км/ч,

Попречни профил пута-прилаза пројектовати  са максималним искоришћењем постојећег стања .

Коловозну конструкцију димензионисати за средње саобраћајно оптерећење.

Решити одводњавање површинске воде са коловоза попречним

Радијусе  кривина прилагодити постојећем стању и врсти саобраћаја

Нивелету улице пројектовати тако да се изнађе рационално решење имајући у виду нивелације постојеће коте расксница,прикључака и створе услови да изграђени објекти нису угрожени као и прилази истим.

Ширину коловоза улице према информацији о локацији

Атмосферску канализациону мрежу је потребно испројектовати према информацији о локацији и условима на терену

Ц. ОБРАДА И САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА:

Пројекат обрадити квалитетно у свему према Обједињеној законској процедури ,свим потребним предвиђеним прилoзима и важећим правилницима о изради инвестиционо техничке документације и то у одвојене целине:

- Идејно решење

- Пројекат за грађевинску дозволу

- Пројекат за извођење

Текстуална документација

-Главна свеска са свим потребним прилозима (Насловна страна Главне свеске,Садржај главне свеске,Одлука о одређивању главног пројектанта,Изјава Главног пројектанта Садржај техничке документације,Подаци о пројектантима,Општи подаци о објекту,сажети технички опис у (ПГД –ПРО) и копије добијених сагласности)

Нумеричка документација

Прорачун конструкције и други потребни прорачуни

Предмер и предрачун радова

Графичка документација

Ситуација са стационажама фактичко и пројектовано стање 1:1000 (1:500)

Уздужни профил 1:100/1000

Попречни профили 1:100

Карактеристични профили у погодној размери

Објекти и детаљи Р 1:25.

Пројекат обрадити квалитетно у свему према правилнику о изради инвестиционо техничке документације. Идејно решење испоручити у 1 примерака у аналогном и 1 у дигиталном облику, Пројекат за грађевинску дозволу у 1 примерака у аналогном и 1 у дигиталном облику и Пројекат за извођење испоручити у 4 примерака у аналогном и 1 у дигиталном облику.

Д.ЗАВРШНИ ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ПРОЈЕКТА

-У техничком опису детаљно описати све потребне позиције радова,

-У предмеру и предрачуну радова направити детаљан опис радова и дати тржишну вредност радова свих позиција,

-Пројекат урадити у свему према овом пројектном задатку и Информацији о локацији за К.П. 2547 КО Куршумлија. За све остале елементе који нису предвиђени у овом пројектном задатку применити техничке прописе и стандарде за пројектовање јавних путева и улица у насељеним местима. Пројекат мора да садржи све прилоге како би се по њему могли несметано изводити радови,

-Предложено решење доставити пре испоруке  на проверу и сагласност Наручиоца  пројекта,

Уколико нешто није регулисано овим пројектним задатком решиће се договором у току саме израде пројекта.

Наручилац:

Општинска управа СОе Куршумлија

Председник општине

Радољуб Видић дипл ецц