Република Србија

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Ул. Пролетерских бригада бб

Број: III-404/1-40/2017

Дана: 20.3.2017.године

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

К у р ш у м л и ј а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Ул. Пролетерских бригада бб

18430 КУРШУМЛИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова - ЈНМВ- 40/2017

Изградња  водоводне мреже Соколовица

Куршумлија

Март, 2017. године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности (бр. III-404/1-40/2017 од 17.3.2017.године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности (бр. III-404/1-40/2017 од 20.3.2017.године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности-радови:

Изградња  водоводне мреже Соколовица, ЈНМВ-40/2017

Конкурсна документација садржи:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ..........................................................................................................................3

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА.........................4

3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН........................................................................ 5

4. СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ............................................................................................................................................................14

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА .............................................................................................................17

6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДE ......................................................................................18

7. МОДЕЛ УГОВОРА ...............................................................................................................................................40

8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ .......................................................................45

9. СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...............................................................................................52

10. САДРЖИНА ПОНУДЕ ......................................................................................................................................54

Укупан број страница: 54

  - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Општинска управа општине Куршумлија

Пролетерских бригада бб, Куршумлија

www.kursumlija.org

- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

- Предмет јавне набавке - радови – Изградња  водоводне мреже Соколовица ЈНМВ-40/2017.

- Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 45332200 Радови на инсталацији водоводних цеви.

- Опис партије: Набавка није обликована по партијама.

- Није у питању резервисана јавна набавка.

- Не спроводи се електронска лицитација.

- Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума, већ уговора.

- Контакт:  javnenabavke@kursumlija.org, сваког радног дана (понедељак – петак) од 7,00 до 15,00 часова.

- Број поступка у плану јавних набавки: 1.3.3.

2	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

РАДОВА

2.1     ВРСТА РАДОВА

Локација и опис радова

Предмет радова је изградња  водоводне мреже Соколовица.

2.2     ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничка  спецификација – предмер и предрачун - опис радова који су  предмет ове  јавне  набавке  дата  је  у Поглављу 3. конкурсне документације.

2.3     РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Радови морају бити извршени у року који понуђач предвиди у обрасцу понуде (не дуже од 90 дана од дана увођења извођача у посао).

2.4.     ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ

Гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

2.5.    МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Подручје Соколовице, територија општине Куршумлија.

  - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Изградња  водоводне мреже Соколовица, ЈНМВ-40/2017

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ЊЕГОВО  ПОБОЉШАЊЕ

Постојеће стање изворишта “КОМПИРИШТЕ”  увидом на лицу места може се рећи да је задовољавајуће с обзиром да су каптаже извора у добром стању и да функционишу као што је и предвиђено за такву врсту објекта. С обзиром да постоје неколико извора каптираних на ширем подручју изворишта то је потребно урадити Зону санитарне заштите изворишта , оградити и урeдити извориште. Сабирна грађевина у којој се скупљају цевоводи од постојећих каптажа извора је у добром стању и не захтева реконструкцију осим дезинфекције.

Постојеће стање цевовода од сабирне грађевине на изворишту до уласка цевовода у резервоар  “САМОКОВО” у Куршумлији је врло лоше. Цевовод  је од азбестцементних цеви које услед дотрајалости самих цеви као и услед дотрајалости спојница врло често пуца, а због недостатка материјала за поправку и неприступачности на терену насељена места су често без воде и у дужим временским периодима (од неколико дана до неколико недеља). С обзиром на горе наведене чињенице потребно је извршити целокупну реконструкцију цевовода.

Од објеката на цевоводу постоје прекидне коморе, ваздушни вентили и испусне грађевине. Прекидне коморе су у добром стању као и муљни испусти, потребно је извршити репарацију постојећих ваздушних вентила или њихову замену као и извршити дезинфекцију прекидних комора и обновити или заменити поклопце на уласку у коморе.

Водоснабдевање насељених места дуж цевовода Каменица, Рударе, Кастрат и Висока, решени су тако што је извршено прикључивање домаћинстава индивидуално или по неколико у групи на цевовод тако да је  недостатак воде за све потрошаче увек присутан без обзира на то што има вишка воде на самом изворишту, прерачунат број корисника и количину воде које је има на изворишту. Да би се вода контролисано трошила потребно је и предвидети мерење воде водомерима. Да би било снабдевање насељених места уредно и квалитетно потребно је предвидети резервоарски простор и то за насељено место Кастрат резервоар од 120 м3 а резервоар од 60 м3 за насељено место Висока.

Постојећи резервоар “САМОКОВО “ запремине 400 м3 је у добром стању али је неопходно извршити његово санирање у смислу вододржљивости тј. урадити водонепропусни слој од водонепропусног неорганског пенетрационог материјала одобреним за употребу у објектима који др`е и транспортују воду за пиће.

2. ОПИС ОБЈЕКАТА  ВОДОСНАБДЕВАЊА  И  РАДОВА  ЗА ЊИХОВУ РЕКОНСТРУКЦИЈУ  ИЛИ  ИЗГРАДЊУ

2.1. ИЗВОРИШТЕ

На самом изворишту неопходно је санитарно заштитити цело извориште  зонама санитарне заштите и наопходним радовима којима се зоне дефенишу а што је и детаљно објашњено у поглављу  САНИТАРНА ЗАШТИТА . Потребно је и извршити чишњење простора - терена које обухвата извориште од разног растиња , урeдити и заштитити извориште оградом. Главну сабирну грађевину дезинфиковати и очистити, заменити пењалице и поклопац на уласку у грађевину.

2.2.   ЦЕВОВОД

Реконструкција цевовода предвиђена је од главне коморе за прикупљање воде на изворишту до резервоара “САМОКОВО “ у дужини  од 12640 м. Нови цевовод се полаже по траси постојећег цевовода да би се истовремено могли искористити постојећи објекти на траси.Постојећи објекти на траси, прекидно расподелне коморе, ваздушни вентили и муљни испусти, се задржавају и према њима се врши уклапање новог цевовода с обзиром да су објекти у добром стању. Нови цевовод је предвиђен од  ПЕ 100 цеви (савитљиви полиетилен)  ДН 110 мм. за 10 бара.

Довод до предвиђених резервоара предвиђен је од ПЕ100 цеви ДН 110 мм за 10 бари.

Излив воде у  резервоаре предвиђен је од ливених комада  на прирубницу, у свему према датој шеми у пројекту. Начин монтаже цеви дат је у прилогу пројекта. Дубина укопавања цеви износи 1,2 м а ширина рова 0,6 м. На кривинама и преломима терена  цевовод осигурати анкер блоковима од бетона МБ 20 димензија 30 х 40 цм.

2.3.   АРМИРАНО БЕТОНСКИ РЕЗЕРВОАР  ЗАПРЕМИНЕ  V = 120 м3  И РЕЗЕРВОАР ЗАПРЕМИНЕ V = 60 м3

За акумулисање воде пројектован је армирано бетонски резервоар укупне запремине 120 м3.

Пројектован је резервоар са две једнаке коморе запремине 2 х 60 м3 са заједничком затварачницом.

Усвојена је висина воде х = 2,95 м. За ту висину добијене су унутрашње димензије коморе, кружне основе Д = 5,10 м. Дебљина зидова резервоара је д = 0,20 м. дебљина горње плоче д=0,16 м, а доње плоче д=0,15 м.  Сходно Правилнику за бетон и армирани бетон, извршена је провера на пробијање у вертикалним пресецима кроз плочу.

Коморе су одвојене једна од друге, а испред комора је заједничка затварачница која има две етаже. У доњој етажи је смештена водоводна инсталација довода одвода и прелива, а горња етажа служи за прилаз коморама резервоара. На горњој плочи сваке коморе пројектовани су отвори за улазак димензија 1,4 х 1,0 м. За силаз у доњу етажу затварачнице су предвиђене пењалице, које се уграђују након уклањања оплате. За силаз у коморе резервоара предвиђене су монтажне лестве од кутијастих челичних профила. Испод темељне плоче пројектован је слој мршавог бетона дебљине 10 цм. и тампон од шљунка дебљине 15 цм. Око зидова резервоара је дренажни слој шљунка дебљине 0,5 м.

Усвојена је марка бетона МБ 30 и челика ГА 240/360. Димензионисање пресека је извршено према максималним моментима.

За акумулацију воде за насеље Висока пројектован је једнокоморни резервоар запремине 60 м3. Комора је истих димензија као и коморе код резервоара 120 м3. како би се искористила једна оплата и поједноставили радови.

Опис радова за изградњу резервоара

Земљани радови

Пре почетка радова извршити снимање терена и обележавање објекта. По извршеном обележавању објекта извршиће се чишћење терена од растиња. Хумусни слој, просечне дебљине 30 цм. очистиће се булдозером и транспортовати на депонију у околини градилишта. Овај хумусни материјал се употребљава као завршни слој за насипање материјала изнад резервоара и затрављује се.

Ископ земље за резервоар вршити машински багерима у проширеном ископу, тако да око изведеног резервоара остане најмање 80 цм празног простора ради лакшег постављања и скидања оплате. Депоновање ископаног материјала извршити близу градилишта. Један део ископаног материјала употребиће се за затрпавање, а преостали транспортовати на депонију где ће се распланирати. Да би се омогућило дренирање терена око резервоара и одво|ење воде, у току ископа за резервоар ископати и ров за цевовод.

Након завршетка ископа извршити израду тампонског слоја од шљунка насипањем и сабијањем вибро набијачима. Контуру објекта формирати слојем мршавог бетона.

За израду насипа преко горње плоче резервоара несме се користити механизација. Транспорт по горњој плочи вршити ручним колицима и то преко слоја подлоге од просејане земље, како се не би оштетила хидроизолација. Израду дренажног слоја и затрпавање резервоара урадити после пробног пуњења.

Израда оплате и припремање арматуре

Најбоље је да се израда оплате врши на самом градилишту што се и препоручује. Ако се израда оплате врши ван градилишта, треба добро обратити пажњу на преношење да се не би ношењем расклиматала и спојеви попустили при чему се јављају нежељене деформације. Обавезно треба контролисати тачност кружног пресека основе.

Спољну и унутрашњу оплату цилиндра радити од нерендисане даске дебљине 25 мм. Оплата се ради од сегмената - платна (4-5 дасака вертикално поређаних једна до друге), висине 3,35 м ширине приближно 1,0 м. Повезивање дасака у платна, извршити ременатама укројеним од фосни дебљине 5,0 цм. За повезивање дасака у платно употребити 5 реда ремената. Повезивање ремената тј платна међусобно извршити дрвеним спојницама и ексерима. Након постављања оплате тј платна и њиховог повезивања, обавезно извршити додатно укрућење унутрашње оплате, распонским гредама од обле грађе или резане дим 14/14 цм.

За време израде оплате припремити бетонско гвожђе према плану арматуре, тако да је пре бетонирања све спремно и на градилишту. За армирање употребити бетонско гвожђе ГА 240/360 и МАГ 500/560 у свему према плановима арматуре. Обратити пажњу код постављања арматуре да појединачни наставци треба да буду на одстојању најмање 1,5 м међусобно.

Спољна оплата резервоара, под нормалним атмосферским условима може да се скине после 4-5 дана, а унутрашња после 7 - 8 дана.

Бетонски и армирано бетонски радови

Бетонирање резервоара и коморе врши се по постављању оплате и арматуре. Конструкција је подељена на: доњу плочу која ће се једновремено бетонирати, бочни зид који ће се бетонирати једновремено и горњом плочом.

За бетонирање резервоара треба употребити хидротехнички бетон МБ 30 уз поштовање свих важећих прописа. Маса треба да је довољно влажна тако да се добро уграђује и испуњава размак између спољне и унутрашње оплате и обавије арматуру. Израда водонепропусног бетона могућа је правилним избором материјала и правилном израдом. Смањење водопропусности помоћу разних додатака минералних или хемијских је скупо и сувишно.

Најбољи агрегат за бетон је "Моравац" из доњег тока. Количина воде преко 20 % (колико је потребно за хемијско везивање портланд цемента) је штетна по компактност бетона. Бетон мора да буде такве конзистенције да под утицајем средстава за уграђивање не почне да тече. Бетон уграђивати пумпом за бетон и набијати игластим первибратором. Цеви и фитинг се уграђују после скидања оплате а пре малтерисања, стим што се у току бетонирања остављају  отвори за њих.

Унутрашња обрада резервоара и затварачнице

После скидања оплате унутрашње површине зидова резервоара и под обрадити цементним малтером у два слоја. Обрада малтером је ефикасна када се уради на свежем бетону. Малтерисање се обавља у два слоја: први слој цементног малтера дебљине 1,5 цм размере 1: 2  и други слој малтера дебљине 0,5 цм размере 1:1. Други слој се заглади мистријом до црног сјаја.

Унутрашње и спољне површине зидова затварачнице малтеришу се цементним малтером размере 1:2 са пердашењем.

Унутрашње површине резервоара у контакту са водом се после малтерисања посебно обрађују Изолит пенетратом производ Драмин - Земун. Изолит пенетрат је савремени хидро-изолациони материјал произведен  на неорганској основи (не подлеже труљењу, нити деградацији квалитета).

Припрема и уградња пенетрата: у прах Изолит пенетрата додаје се постепено вода и меша до густине пасте (киселог млека).  Припремљена маса одстоји 5 - 10 минута. Припремљена подлога (очишћена) се премазује 3 пута. Полукрутом четком се премазују зидови и под у једном правцу у оба смера. Наредни слој је управан у односу на предходни слој. Сушење траје, према условима рада, до једног дана.

Просечна потрошња материјала је 3 кг/м2 на бетонској подлози.

Испитивање вододржљивости

Са циљем контрoлe вододржљивости резервоара, треба извршити пробно пуњење комора резервоара до нормалног нивоа. Пробно пуњење се врши пре затрпавања резервоара. Воду у комори приликом пробног пуњења, држати 72 часа и извршити осматрање да ли има процуривања са стране. Уједно треба треба контролисати ниво воде у резервоару. Уколико је пад нивоа мањи од 1 цм у току 24 часа резервоар се може сматрати вододрживим.

Посебну пажњу обратити на местима улаза цеви у резервоар.

Уколико пробно пуњење покаже задовољавајуће резултате може се приступити затрпавању резервоара.

2.4. РАЗВОДНА МРЕЖА

Водоводну мрежу урадити од ПЕ100 цеви (полиетилен) за притисак од 10 бара.

Полагање ПЕ цеви врши се ручно а спајање се врши растављеном везом (спојницама и слободним прирубницама) и нерастављеном везом (заваривањем).                                                                                                                                                                            	Спајање цеви, са стандардним фазонским комадима, изводи се прирубничким спојевима или са спојницама са цевним навојем, у свему према плану мреже и шеми чворова.

За сигурнији  рад и контролу водоводне мреже, за искључење  појединих деоница водоводне мреже, предвиђене су бетонске шахте са фитингом и затварачима. Шахте су од бетона МБ 30 дебљине зидова 25 цм. и горње плоче  дебљине 15 цм. са ливеним поклопцем и рамом  ( 600 мм тежине 60 кг. (средње тешки саобраћај).  За силаз у шахт предвиђене су пењалице од бетонског гвожђа  ( 18 мм, ширине газишта 30 цм, дубине 15 цм на међусобном размаку од 30 цм.

На водоводној мрежи предвиђена је уградња противпожарна надземна хидранта ( 80 мм са капом за вентил испред хидранта у нивоу улице за пуњење цистерни код гашења евентуалних пожара. Око капа хидраната предвиђен је тротоар од бетона МБ 25 у нивоу улица.

За сваког корисника урадити прикључак на мрежу од водоводног фитинга изредуциран на ( 3/4 са одводом до водомерних шахти.

У дворишту сваког корисника пројектоване су бетонске шахте за смештај водомера, шибер вентила, шибер вентила са испустом и фитинга. Унутрашња димензија шахте је 100 х 80 цм , дебљине зидова 20цм са армирано бетонском плочом дебљине 12 цм и ливеним поклопцем ( 600 мм тежине 30 кг.

По завршеном полагању цевовода, извршити хидростатичко испитивање на непропусност, у свему према датом упутству у пројекту.

Испирање и дезифекцију водних објеката, довода, потисног цевовода и мреже извршити по завршеном испитивању цеви на пробни притисак, према датом упутству.

3. САНИТАРНА ЗАШТИТА

Појас санитарне заштите има задатак да заштити воду од загађења у природи пре каптирања, у самом бунару, у транзитној и дистрибуционој мрежи и у резервоарима и осталим водним објектима. Задатак појасева санитарне заштите је да отклони могућност деловања свих спољњих фактора који би могли утицати на промену физичких, хемијских, бактериолошких и биолошких особина воде у природи.

Зоне санитарне заштите водних објеката су:

појас непосредне заштите (зона строгог режима),

појас уже заштите (зона ограничења) и

појас шире заштите (зона санитарног посматрања).

Појас непосредне заштите

Ова зона обухвата непосредну околину изворишта и резервоара. Овај појас служи искључиво за потребе водовода те се у њему не дозвољава друга активност. Он се ограђује на удаљености 5-10 м од ивице објекта металним или бетонским стубовима убетонираним у бетонске стопе са плетеном или бодљикавом жицом на њима и капијом на закључавање. Овај појас је затрављен, и њега могу имати приступ само у водоводу запослена лица која су под санитарном контролом.

Појас уже заштите

Ова зона обухвата ширу околину изворишта означену на плану. У овом појасу забрањује се свака изградња објеката, копање и извођење земљаних радова.

Овај појас не захтева ограђивање, већ само обележавање видним знацима. Искоришћавање земљишта у овом појасу дозвољава се само за гајење трава и воћњака, без ђубрења.

Појас шире санитарне заштите

Ова зона обухвата читаву територију око изворишта. Надлежни здравствени органи обавезни су да врше хигијенско-епидемиолошки надзор над овим подручјем, нарочито у погледу кретања цревних заразних и других масовних обољења, проузрокованих употребом неисправне воде.

4. ХЛОРИСАЊЕ  ВОДЕ

За хлорисање воде предвиђа се уградња хлоринатора - капавца, који ће бити монтиран у оба резервоара.

Хлорисање ће се вршити течним хлором - жавелском водом (натријум хипохлорит).

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| I. ЦЕВОВОД ОД ИЗВОРИШТА ''СОКОЛОВИЦА'' ДО РЕЗЕРВОАРА ''САМОКОВО'' |
| --- |
| Пос | Опис позиције | Јед мере | Кол. |
| I. Земљани радови |
| 1 | Обележавање места за формирање шахта ваздушног вентила и муљног испуста а у свему према ситуационом плану и подужном профилу трасе водоводне мреже. Обрачун по ком. | ком | 18 |
| 2 | Машински и ручни ископ земље за монтажу шахти ваздушног вентила и муљног испуста, у земљи V и VI кат. просечне дубине 1,8 м са одбацивањем ископаног материјала на једну страну удаљено најмање 1,0 м од ивице ископа, остављајући слободан простор за комуникацију и несметан рад. Ценом је обухваћено евентуално црпљење подземне и кишне воде и подграђивање. Укупан ископ 18х1,8х1,5х1,5=72,90 м³ |  |
|  | Машински ископ 30% | м3 | 21,90 |
|  | Ручни ископ 70% | м3 | 51,00 |
| 3 | Фино планирање дна ископане јаме за шахт.Обрачун по 1 м² | м2 | 27,00 |
| 4 | Насипање и набијање тампона од шљунка испод доње плоче шахте у слоју од 10 цм. Обрачун по 1м³ | м3 | 4,05 |
| 5 | Затрпавање око монтиране шахте материјалом из ископа. Насипање извршити у слојевима дебљине 30 цм. са набијањем ручно или машински до природне збијености околног терена. Вишак земље распланирати по околном терену. | м3 | 58,80 |
| 6 | Машински и ручни ископ земље за полагање водоводних цеви за муљне испусте у земљи III и IV кат. Ров ширине 0,7-0,8 м и дубине према подужном профилу, зависно од пречника цеви (просечно 1,2-1,3 м) са одбацивањем ископаног материјала на једну страну рова удаљено најмање 1,0 м од ивице ископа, остављајући слободан простор за комуникацију и неометан рад. Ценом је обухваћено евентуално црпљење подземне и кишне воде, подграђивање, као и расчишћавање терена на траси са сечењем и уклањањем шибља, дрвећа и сл. (9х10 x 0,7 x 1,6 =100,8 m3 ) Обрачун по м3 изведених радова |  |
|  | Машински ископ (70 % ) | м3 | 70,60 |
|  | Ручни ископ (30%) | м3 | 30,20 |
| 7 | Фино планирање дна канала дуж ископаног рова, за целу ширину рова. Вишак материјала избацити ван рова, а прекопане делове попунити ситним материјалом из ископа.Обрачун по 1м² | м2 | 63,00 |
| 8 | Затрпавање рова после извршене монтаже цеви очишћеном земљом из ископа. Насипање извршити у слојевима дебљине 30 цм. са набијањем ручно или машински до природне збијености околног терена. Вишак из ископа распланирати по околном терену. Обрачун по 1м³. | м3 | 100,80 |
| II. Бетонски радови |
| 1 | Израда шахти од армираног бетона МБ-30 или бетонских прстенова Ø 1000 мм за уградњу за уградњу фитинга и водоводне арматуре за ваздушне вентиле и испусте воде на траси цевовода.Светли отвор шахте је 1,6 м. Израда шахте обухвата следеће радове: - справљање и уграђивање бетона МБ-15 као подлога, дебљине 5 цм, - уграђивање мрежне арматуре , набавка , транспорт и уградња АБ цеви профила Ø 1000 мм,и завршног конусног елемента Ø 1000 / 600 / 600 мм са обрадом спојева - уграђивање ливено гвозденог поклопца  600 мм тежине 60 кг, - уградња пењалица од бето-нског гвожђа  18 мм, дужине 30 цм ширине 15 цм на размаку 30 цм заштићено темељном и завршном бојом. |  |
|  | Обрачун по ком изведене шахте | Ком | 18 |
| 2 | Набавка транспорт и уградња бетонске цеви Ø300 мм за формирање изливне грађевине муљних испуста. Обрачун по комаду комплет намонтиране цеви. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 9 |
| III. Монтажни радови |
| 1 | Набавка, транспорт, спуштање у ров и монтажа ПЕ цеви за израду муљних испуста , у свему према датом упутству. ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ за НП 10 бара ( из ПЕ 80 или ПЕ 100 а у складу са стандардом ИСО 4427 и ЕН 12201). Спајање цеви према упутству произвођача и општим и посебним техничким условима. У јединичну цену уражунато је спајање цеви заваривањем. Обрачун по м1 изведених радова. |  |
|  | ДН 63 мм ( 9х10 м = 90м) | м | 90,00 |
| 2 | Набавка и уградња туљака са адаптер фланшом, за притисак од 10 бара. Јединичном ценом обухваћен је сав рад, материјал за-птивни елементи и шрафови. Обрачун по уграђеном комада |  |
|  | ДН 110 мм | ком | 4,00 |
|  | ДН 63 мм | ком | 20,00 |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа обујмица за уградњу ваздушних вентила и муљних испуста. Обрачун по ком. |  |
|  | ДН 110 мм | ком | 18,00 |
| 4 | Набавка и уградња ОВАЛНОГ ЗАТВАРАЧА НП 10 у шахтама ваздушних вентила И муљних испу-ста, (израђени од лива ГГГ 40 или ГГГ 25, заштићена пластифи-цирањем кућиштем равним без сица, гумираним клином, са прирубницама обрађеним фланшно бушеним по ДИН-у 2501/НП 10) Јединичном ценом обухваћен је сав рад, материјал и заптивни елементи, шрафови, као и антикорозивна заштита у виду премаза (један премаз минизирање и два премаза бојом за метал). Обрачун по комаду |  |
|  | ДН 50 мм | ком | 18,00 |
| 5 | Набавка транспорт и уградња ВАЗДУШНОГ ВЕНТИЛА назив-ног промера ДН 50 мм. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 9,00 |
| 6 | Набавка транспорт и уградња жабљег поклопца називног промера ДН 50 мм. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 9,00 |
| IV. Остали радови |
| 1 | Набавка и монтажа заштитних челичних цеви  168,30 мм за заштиту цевовода код проласка цеви цевовода испод речног корита. Крајеве челичне цеви учврстити бетоном МБ 20 дим. 60 x 80 x 80 цм. |  |
|  | Обрачун по м | м | 30,00 |
| II САНАЦИЈА АРМИРАНО - БЕТОНСКОГ РЕЗЕРВОАРА ' САМОКОВО '' W = 2 x 200 м3 |
| Пос | Опис позиције | Јед мер. | Кол. |
| I. Припремни радови |
| 1 | Демонтажа постојеће дотрајале ограде - 5 реда бодљикаве жице у дужини од 50 м са одлагањем на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по 1m¹ демонтиране ограде. | m¹ | 50,00 |
| 2 | Демонтажа постојећих дотрајалих металних улазних врата као и металне жалузине изнад постојећих врата са одлагањем на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по 1комплет. | компл. | 1,00 |
| II. Земљани радови |
| 1 | Машински и ручно '' скидање '' земљаног насипа са плоче резервоара и затварачнице као и поновно насипање земље по изради хидроизолације.Обрачун по 1 m3 материјала. | m3 | 120,00 |
| 2 | Машински и ручни ископ у материјалу III категорије стопа за ограду димензија 50х50х50 cm .Материјал из ископа распланирати у кругу резервоара. Обрачун по 1 ком. ископане стопе. | kom. | 65,00 |
| 3 | Набавка , транспорт и уградња шљунка за тампонирање стопа оградних стубова. Дебљина шљунка у збијеном стању је 5 cm. Обрачун по 1 ком. истампониране стопе. | kom. | 65,00 |
| III. Бетонски радови |
| 1 | Бетонирање стопа бетонских стубова бетоном МБ 20 . комада. Обрачун по 1 комаду забетониране стопе. | ком | 65,00 |
| 2 | Набавка , транспорт и уградња металних стубова димензија 50х50х3,5х3000 . Обрачун по 1 комаду уграђеног стуба. | ком | 65,00 |
| 3 | Израда заштите хидроизолације изнад горње плоче резервоара и горње плоче затварачнице, са извачењем пада , бетоном МБ 20 просечне дебљине 8 cm . Обрачун по 1m² | m² | 120,00 |
| IV. Браварски радови |
| 1 | Израда и уградња металних врата дим.100 х 200 цм. Врата су од кутијастих челичних профила дупло обложених челичним лимом д=1,5 мм са свим потребним оковом и механизмом за отварање и затварање и антикорозвном заштитом и завршном бојом на бази епокси смоле. | kom | 1,00 |
| 2 | Израда и уградња жалузине 100x40 цм.од кутијастих челичних профила са месинганом мрежом 5x5x0,5 мм и пречагама од профилисаног лима д=2 мм | kom | 1,00 |
| V. Изолатерски радови |
| 1 | Израда хоризонталне хидроизолације преко горње плоче резервоара са препустом низ зид резервоара у дужини од 50 cm , са једним премазом битулита и једном траком кондора 4. Обрачун по 1m2 урађене изолације. | m2 | 112,40 |
| 2 | Израда хоризонталне хидроизолације преко горње плоче затварачнице са једним премазом битулита и једном траком кондора 4 .Обрачун по 1m2 урађене изолације. | m2 | 7,60 |
| VI. Лимарски радови |
| 1 | Опшивање атике зуба затварачнице поцинкованим лимом д=0,55 мм Развијене ширине 15 цм. | m | 10,70 |
| 2 | Израда и уградња вертикалног олука  125, са кровним сливником  180 /125мм. Лим поцинковани д = 0,55 мм, комплет са оковом за причвршћивање, нитовањем и лемљењем. | m | 2,55 |
| VII. Водоинсталатерски радови |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња ливено гвоздених фазонских комада и пратеће водоводне арматуре за NP 10 bara. У цену позиције урачуната је потребна шрафовска роба и дихтунг гума. довод воде из Соколовице |  |
|  | T Ø 100 /100 | kom | 1 |
|  | FF Ø 100 /1000 | kom | 2 |
|  | FF Ø 100 /800 | kom | 4 |
|  | FF Ø 100 /600 | kom | 1 |
|  | Q Ø 100 | kom | 3 |
|  | PZ Ø 100 | kom | 2 |
|  | угаони вентил пловак Ø 100 | kom | 2 |
|  | довод из града и одвод из резервоара |
|  | NV Ø 100 | kom | 2 |
|  | PZ Ø 100 | kom | 2 |
|  | MDK A Ø 100 | kom | 2 |
| 2 | Набавка,транспорт , уклапање и уградња полиетиленских фазонских комада са потребним бројем туљака за NP 10 bara а у свему према техничкој документацији. У цену позиције урачуната је потребна шрафовска роба и дихтунг гума. Потребни профили су Ø 225 , Ø 160 и Ø 110 mm. довод из града и одвод из резервоара |  |
|  | PE T Ø 225/160 | kom | 2 |
|  | PE reducir Ø 225/160 | kom | 1 |
|  | PE reducir Ø 160/110 | kom | 2 |
|  | PE luk Ø 225/22,5° | kom | 2 |
|  | PE luk Ø 225/45° | kom | 1 |
|  | PE luk Ø 160/45° | kom | 3 |
|  | PE luk Ø 110/45° | kom | 3 |
| 3 | Демонтажа постојећих вентила као и ливеногвоздених фазонских комада. Обрачунава се и плаћа паушално. | Паушал | 1,00 |
| VIII. Остали радови |
| 1 | Набавка , транспорт и уградња поцинковане мреже 50х50 мм висине 2,0 м затегнуте горе, на средини и доле поцинкованом жицом  4 мм на стубове. У цену позиције урачуната су и три реда бодљикаве жице која се монтира на косини стуба као и израда и монтажа колске и пешачке капије. | m | 156,00 |
| 2 | Испирање и дезинфекција резервоара, 2х200 м³. Обрачун паушално. | pauš. | 1 |
| III. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПРЕКИДНИХ КОМОРА НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ ИЗВОРИШТЕ - РЕЗЕРВОАР ''САМОКОВО'' |
| Пос | Опис позиције | Јед мер. | Кол. |
| I. Земљани радови |
| 1 | Комбиновани машински и ручни ископ земље око прекидне коморе са одбацивањем материјала на страну. Ископ извршити до коте фундирања подне плоче прекидне коморе. Ископану земљу одбацити најмање 2,0 м од ивице ископа |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 24,00 |
| 2 | Затрпавање прекидне коморе земљом из ископа као и преко горње плоче, са израдом насипа и затрављивањем. Насипање извршити у слојевима дебљине 30 цм. На горњу плочу се не сме нанети материјал крупнији од 1цм. како се не би оштетила изолација. Планирање насутог материјала извршити до тачности  3 цм |  |
|  | Обрачун по м2 | м3 | 40,00 |
| 3 | Ископ и довоз до прекидне коморе потребне количине земље за насипање преко и око прекидне коморе. Позајмиште се налази на даљини од 1 км. |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 16,00 |
| II. Бетонски и армирано бетонски радови |
| 1 | Израда слоја за пад просечне дебљине 5 цм изнад горње плоче од мршавог бетона МБ15 |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 0,60 |
| 2 | Израда заштите хидроизолације просечне дебљине 5 цм изнад горње плоче од мршавог бетона МБ15 |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 0,60 |
| 3 | Израда испусне грађевине од бетонске цеви Ø300 мм . |  |
|  | Обрачун по 1 ком. | ком | 1,00 |
| III. Браварски радови |
| 1 | Набавка и уградња металног поклопца са рамом , квадратне основе димензије 80х80 цм са резом за закључавање и уграђеном металном цеви (Ø 50 мм ) за вентилацију у чијем саставу је имрежица за инсекте. Поклопац минизирати и два пута офарбати. Обрачун по комаду комплет уграђен по детаљу. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1 |
| IV. Изолатерски радови |
| 1 | Израда хоризонталне хидроизолације преко горње плоче прекидне коморе са једним премазом битулита и траком кондор 4. |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 16,00 |
| 2 | Израда вертикалне хидроизолације са спољне стране зидова прекидне коморе , са једним премазом битулита и кондором 4, са заштитом изолације од бобичасте ПВЦ фолије. |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 34,00 |
| 3 | Израда заштите - изолације унутрашињих површина прекидне коморе које су у контакту са водом, одговарајућим водонепропусним неорганским пенетрационим материјалом одобреним за употребу у објектима који држе и транспортују воду за пиће (ПЕНЕТРАТ, WАНДЕX и сл.). Материјал се наноси ручно или машински на добро очишћене и навлажене површине у више слојева са одговарајућом негом после наношења. |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 32,00 |
| V. Водоинсталатерски радови |
| 1 | Набавка и уградња ПЕ цеви за 6 бара ДН 110 мм за одвод воде од прелива и испуста из коморе. |  |
|  | Обрачун по м | м | 5,00 |
| 2 | Набавка и монтажа ливеног фитинга са фланшом  100 мм према датој шеми и спецификацији. Спајање извршити шрафовима и гуменим дихтунгом д = 4 мм. По завршеној монтажи извршити чишћење и бојење. Обрачун по кгр |  |
|  | Испусна грађевина | кгр | 25,00 |
|  | Набавка и монтажа водоводне арматуре са фланшом према датој шеми и спецификацији. Спајање из-вршити шрафовима и гуменим дих-тунгом д = 4 мм. По завршеној монтажи извршити чишћење и бојење бојом на бази епокси смоле. Обрачун по ком |  |
| 3 |  |  |
|  | Пљоснати засун 100 | ком | 1 |
|  | Усисна корпа  100 | ком | 1 |
|  | Жабљи поклопац  100 | ком | 1 |
| 4 | Набавка ,транспорт и уградња ПЕ туљка са летећом прирубницом ДН 110 мм за одвод воде од прелива и испуста из коморе. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 2,00 |
| VI. Остали радови |
| 1 | Чишћење спољашњих површина бетонских зидова прекидне коморе који су били у додиру са земљом челичном четком ( припрема за хидроизолацију) |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 32,00 |
| 2 | Чишћење унутрашњих површина бетонских зидова прекидне коморе који су били у додиру са водом челичном четком и испирање са водом под притиском ( припрема за пенетрат) |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 34,00 |
| 3 | Демонтажа постојећег шахт поклопца. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1,00 |
| 4 | Испитивање коморе на водо непропустљивост. |  |
|  | Обрачун по ком | ком. | 1,00 |
| 5 | Чишћење, испирање и дезинфекција коморе. |  |
|  | Обрачун по ком | ком. | 1,00 |
| 6 | Израда ограде око прекидне коморе од поцинковане мреже 40x40 мм -50x50 мм затегнуте горе и доле поцинкованом жицом  4 мм, стубови метални  2 или бетонски на размаку 2,5 м убетонирани у бетонске стопе димензија 50х50х50 цм. У цену улази израда и монтажа пешачке капије. |  |
|  | Обрачун по м | м¹ | 25,00 |

4	СПИСАК УСЛОВА ПОТРЕБНИХ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН И ТО:

  - Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

  - Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)           Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.

4)      Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

ДОКАЗ:

-	Изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.1). и/или

-	Изјава подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.2) (ПОТПИСАНА И ОВЕРЕНА).

- ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН И ТО:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) да располаже неопходним финансијским капацитетом:

- да последњих шест (6) месеци није имао евидентираних дана неликвидности.

ДОКАЗ:

- потврда о ликвидности за последњих шест (6) месеци издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а (потврда треба да покрије и датум објављивања позива);

2) да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је:

- у предходне три године (2014, 2015, и 2016. год.) извео радове који су предмет јавне набавке и њима сличне, уско повезане радове у укупној вредности од минимум 8.000.000,00 динара без ПДВ-а и

- да у истом периоду мора имати укупно изведено мин. једну прекидну односно прекидно – расподелну комору и један резервоар за водоснабдевање мин. запремине 60 м³.

ДОКАЗ:

- попуњен, потписан и оверен Образац табеле референце понуђача(образац бр.6.6.)., којим доказује да је у претходних три година (2014, 2015, и 2016 год.) изводио радове који су предмет јавне набавке и њима сличне, уско повезане радове у укупној вредности од минимум 8.000.000,00 динара без ПДВ-а и да је у истом периоду укупно изведено мин. једну прекидну односно прекидно – расподелну комору и један резервоар за водоснебдевање мин. запремине 60 м³ .

- Оригинал потврде (образац бр.6.7.).  потписанe и оверенe од овлашћеног лица корисника радова- наручилаца, за референце наведене у обрасцу којимa се потврђује да је понуђач у претходних три године (2014-2016. год.) изводио радове који су предмет јавне набавке и њима сличним-уско повезаним радовима са дефинисаном дужином изведеног цевовода као и да је у истом периоду укупно изведено мин. једну прекидну односно прекидно – расподелну комору и један резервоар за водоснабдевање мин. запремине 60 м³. Такође је потребно доставити и фотокопије привремених или окончаних ситуација из којих се недвосмислено види да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом.

3) да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има радно ангажована лица, од којих :

- једног (1) дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом ИКС 414 или 413;

- два (2) квалификованих радника;

- три (2)  полуквалификованих или неквалификованих радника;

- једног (1) возача камиона;

- једног (1) руковаоца грађевинским машинама.

ДОКАЗ:

- М-3А (М) обрасци или пријава Републичком фонду за ПИО, односно фотокопија уговора за лица ангажована ван радног односа (напомена: период важења уговора о радном ангажовању мора покривати предвиђени период за реализацију предметне јавне набавке);

- фотокопија лиценце издате од Инжењерске коморе Србије са потврдом о важењу;

4) да располаже довољним техничким капацитетом, односно ако на основу власништва или уговора о лизингу или закупу, располаже са механизацијом за извођење радова, и то:

1. једним (1) камионом носивости ≥ 15 тона

2. једном (1) комбинирком

3. једно (1) доставна возила са комплетом.

ДОКАЗ:

- Изјава да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора (образац бр.6.8.).

- за возила и радне машине које подлежу обавези регистрације: фотокопије саобраћајних дозвола, очитане саобраћајне дозволе и копије важећих полиса осигурања;

Списак осталих обавезних документа и образаца који се достављају уз понуду:

-  Образац понуде са прилозима (попуњен, потписан и оверен),

-  Образац структуре цене (попуњен, потписан и оверен),

-  Образац изјаве о независној понуди (потписан и оверен),

-  Образац табела референце понуђача(попуњен, потписан и оверен),

-  Образац потврде о изведеним радовима (попуњен, потписан и оверен),

-  Образац изјаве да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора (попуњен, потписан и оверен),

-  Модел уговора (попуњен, потписан и оверен),

- Споразум (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА - Модел Споразума у Поглављу 9)

- Услови које мора да испуни подизвођач, и то:

Подизвођач мора да испуни обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4. тачка 4.1, подтачке 1) до 4), као и додатне услове, а што доказује достављањем Изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.2) и остале наведене доказе;

Додатне услове за понуђача испуњава самостално.

- Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача, и то:

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у Поглављу 4., тачка 4.1, подтачке 1) до 4), као и додатне услове, а додатне услове чланови групе понуђача испуњавају заједно, а што доказују достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.1) и остале наведене доказе.

- Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Поглавље 4. од тачке 1. до 5.), као и оригинал или оверену фотокопију доказа о испуњености додатних услова (Поглавље 4.2.), осим понуђача који је уписан у Регистар понуђача (Комисија проверава Регистар понуђача);

- Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

- Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, као што је Извод из Агенције за привредне регистре.

- Уколико има још захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

- Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.

- Допунске напомене: Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Општину Куршумлија о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ радова – Изградња  водоводне мреже Соколовица " ЈНМВ-40/2017.

5	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- КРИТЕРИЈУМ

Избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

- ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену укупну цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио најкраћи рок извођења радова, а уколико две или више понуда имају и исти понуђени рок извођења радова, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио најдужи рок важења понуде.

У случају да су и после примене наведених додатних елеменaта критеријума две или више понуда у свему једнаке, уговор ће бити додељен по систему жребања.

Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања.

  - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ:

- Образац понуде  (Поглавље 6.1);

- Образац изјаве о независној понуди (Поглавље 6.2);

- Образац изјаве о испуњености услова за понуђача (Поглавље 6.3.1);

- Образац изјаве о испуњености услова за подизвођача (Поглавље 6.3.2);

- Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) (Поглавље 6.4);

- Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (Поглавље 6.5);

- Образац табела референце понуђача (Поглавље 6.6);

- Образац потврде о изведеним радовима (Поглавље 6.7);

- Образац изјаве да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора (Поглавље 6.8).

Р.бр. ЈНМВ: 40/2017

6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ радови:

Изградња  водоводне мреже Соколовица ЈНМВ-40/2017

Понуду дајем (означити начин давања понуде):

а) самостално                        б) заједничка понуда             в) понуда са подизвођачем

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| I. ЦЕВОВОД ОД ИЗВОРИШТА ''СОКОЛОВИЦА'' ДО РЕЗЕРВОАРА ''САМОКОВО'' |
| --- |
| Пос | Опис позиције | Јед мере | Кол. | Једин. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| I. Земљани радови |
| 1 | Обележавање места за формирање шахта ваздушног вентила и муљног испуста а у свему према ситуационом плану и подужном профилу трасе водоводне мреже. Обрачун по ком. | ком | 18 |  |  |
| 2 | Машински и ручни ископ земље за монтажу шахти ваздушног вентила и муљног испуста, у земљи V и VI кат. просечне дубине 1,8 м са одбацивањем ископаног материјала на једну страну удаљено најмање 1,0 м од ивице ископа, остављајући слободан простор за комуникацију и несметан рад. Ценом је обухваћено евентуално црпљење подземне и кишне воде и подграђивање. Укупан ископ 18х1,8х1,5х1,5=72,90 м³ |  |
|  | Машински ископ 30% | м3 | 21,90 |  |  |
|  | Ручни ископ 70% | м3 | 51,00 |  |  |
| 3 | Фино планирање дна ископане јаме за шахт.Обрачун по 1 м² |  |
|  |  | м2 | 27,00 |  |  |
| 4 | Насипање и набијање тампона од шљунка испод доње плоче шахте у слоју од 10 цм. Обрачун по 1м³ |  |
|  |  | м3 | 4,05 |  |  |
| 5 | Затрпавање око монтиране шахте материјалом из ископа. Насипање извршити у слојевима дебљине 30 цм. са набијањем ручно или машински до природне збијености околног терена. Вишак земље распланирати по околном терену. |  |
|  |  | м3 | 58,80 |  |  |
| 6 | Машински и ручни ископ земље за полагање водоводних цеви за муљне испусте у земљи III и IV кат. Ров ширине 0,7-0,8 м и дубине према подужном профилу, зависно од пречника цеви (просечно 1,2-1,3 м) са одбацивањем ископаног материјала на једну страну рова удаљено најмање 1,0 м од ивице ископа, остављајући слободан простор за комуникацију и неометан рад. Ценом је обухваћено евентуално црпљење подземне и кишне воде, подграђивање, као и расчишћавање терена на траси са сечењем и уклањањем шибља, дрвећа и сл. (9х10 x 0,7 x 1,6 =100,8 m3 ) Обрачун по м3 изведених радова |  |
|  | Машински ископ (70 % ) | м3 | 70,60 |  |  |
|  | Ручни ископ (30%) | м3 | 30,20 |  |  |
| 7 | Фино планирање дна канала дуж ископаног рова, за целу ширину рова. Вишак материјала избацити ван рова, а прекопане делове попунити ситним материјалом из ископа.Обрачун по 1м². |  |
|  |  | м2 | 63,00 |  |  |
| 8 | Затрпавање рова после извршене монтаже цеви очишћеном земљом из ископа. Насипање извршити у слојевима дебљине 30 цм. са набијањем ручно или машински до природне збијености околног терена. Вишак из ископа распланирати по околном терену. Обрачун по 1м³. |  |
|  |  | м3 | 100,80 |  |  |
| Укупно земљани радови: |  |
| II. Бетонски радови |
| 1 | Израда шахти од армираног бетона МБ-30 или бетонских прстенова Ø 1000 мм за уградњу за уградњу фитинга и водоводне арматуре за ваздушне вентиле и испусте воде на траси цевовода.Светли отвор шахте је 1,6 м. Израда шахте обухвата следеће радове: - справљање и уграђивање бетона МБ-15 као подлога, дебљине 5 цм, - уграђивање мрежне арматуре , набавка , транспорт и уградња АБ цеви профила Ø 1000 мм,и завршног конусног елемента Ø 1000 / 600 / 600 мм са обрадом спојева - уграђивање ливено гвозденог поклопца  600 мм тежине 60 кг, - уградња пењалица од бето-нског гвожђа  18 мм, дужине 30 цм ширине 15 цм на размаку 30 цм заштићено темељном и завршном бојом. |  |
|  | Обрачун по ком изведене шахте | Ком | 18 |  |  |
| 2 | Набавка транспорт и уградња бетонске цеви Ø300 мм за формирање изливне грађевине муљних испуста. Обрачун по комаду комплет намонтиране цеви. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 9 |  |  |
| Укупно бетонски радови: |  |
| III. Монтажни радови |
| 1 | Набавка, транспорт, спуштање у ров и монтажа ПЕ цеви за израду муљних испуста , у свему према датом упутству. ПОЛИЕТИЛЕНСКЕ ЦЕВИ за НП 10 бара ( из ПЕ 80 или ПЕ 100 а у складу са стандардом ИСО 4427 и ЕН 12201). Спајање цеви према упутству произвођача и општим и посебним техничким условима. У јединичну цену уражунато је спајање цеви заваривањем. Обрачун по м1 изведених радова. |  |
|  | ДН 63 мм ( 9х10 м = 90м) | м | 90,00 |  |  |
| 2 | Набавка и уградња туљака са адаптер фланшом, за притисак од 10 бара. Јединичном ценом обухваћен је сав рад, материјал за-птивни елементи и шрафови. Обрачун по уграђеном комада |  |
|  | ДН 110 мм | ком | 4,00 |  |  |
|  | ДН 63 мм | ком | 20,00 |  |  |
| 3 | Набавка, транспорт и монтажа обујмица за уградњу ваздушних вентила и муљних испуста. Обрачун по ком. |  |
|  | ДН 110 мм | ком | 18,00 |  |  |
| 4 | Набавка и уградња ОВАЛНОГ ЗАТВАРАЧА НП 10 у шахтама ваздушних вентила И муљних испу-ста, (израђени од лива ГГГ 40 или ГГГ 25, заштићена пластифи-цирањем кућиштем равним без сица, гумираним клином, са прирубницама обрађеним фланшно бушеним по ДИН-у 2501/НП 10) Јединичном ценом обухваћен је сав рад, материјал и заптивни елементи, шрафови, као и антикорозивна заштита у виду премаза (један премаз минизирање и два премаза бојом за метал). Обрачун по комаду. |  |
|  | ДН 50 мм | ком | 18,00 |  |  |
| 5 | Набавка транспорт и уградња ВАЗДУШНОГ ВЕНТИЛА назив-ног промера ДН 50 мм. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 9,00 |  |  |
| 6 | Набавка транспорт и уградња жабљег поклопца називног промера ДН 50 мм. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 9,00 |  |  |
| Укупно монтажни радови: |  |
| IV. Остали радови |
| 1 | Набавка и монтажа заштитних челичних цеви  168,30 мм за заштиту цевовода код проласка цеви цевовода испод речног корита. Крајеве челичне цеви учврстити бетоном МБ 20 дим. 60 x 80 x 80 цм. |  |
|  | Обрачун по м | м | 30,00 |  |  |
| Укупно остали радови: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ЦЕВОВОДА |
| I. Земљани радови |  |
| II. Бетонски радови |  |
| III. Монтажни радови |  |
| IV. Остали радови |  |
| УКУПНО ЦЕВОВОД: |  |
| II САНАЦИЈА АРМИРАНО - БЕТОНСКОГ РЕЗЕРВОАРА ' САМОКОВО '' W = 2 x 200 м3 |
| Пос | Опис позиције | Јед мер. | Кол. | Једин. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| I. Припремни радови |
| 1 | Демонтажа постојеће дотрајале ограде - 5 реда бодљикаве жице у дужини од 50 м са одлагањем на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по 1m¹ демонтиране ограде. | m¹ | 50,00 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојећих дотрајалих металних улазних врата као и металне жалузине изнад постојећих врата са одлагањем на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по 1комплет. | компл. | 1,00 |  |  |
| Укупно припремни радови: |  |
| II. Земљани радови |
| 1 | Машински и ручно '' скидање '' земљаног насипа са плоче резервоара и затварачнице као и поновно насипање земље по изради хидроизолације.Обрачун по 1 m3 материјала. | m3 | 120,00 |  |  |
| 2 | Машински и ручни ископ у материјалу III категорије стопа за ограду димензија 50х50х50 cm .Материјал из ископа распланирати у кругу резервоара. Обрачун по 1 ком. ископане стопе. | kom. | 65,00 |  |  |
| 3 | Набавка , транспорт и уградња шљунка за тампонирање стопа оградних стубова. Дебљина шљунка у збијеном стању је 5 cm. Обрачун по 1 ком. истампониране стопе. | kom. | 65,00 |  |  |
| Укупно земљани радови: |  |
| III. Бетонски радови |
| 1 | Бетонирање стопа бетонских стубова бетоном МБ 20 . комада. Обрачун по 1 комаду забетониране стопе. | ком | 65,00 |  |  |
| 2 | Набавка , транспорт и уградња металних стубова димензија 50х50х3,5х3000 . Обрачун по 1 комаду уграђеног стуба. | ком | 65,00 |  |  |
| 3 | Израда заштите хидроизолације изнад горње плоче резервоара и горње плоче затварачнице, са извачењем пада , бетоном МБ 20 просечне дебљине 8 cm . Обрачун по 1m² | m² | 120,00 |  |  |
| Укупно бетонски радови: |  |
| IV. Браварски радови |
| 1 | Израда и уградња металних врата дим.100 х 200 цм. Врата су од кутијастих челичних профила дупло обложених челичним лимом д=1,5 мм са свим потребним оковом и механизмом за отварање и затварање и антикорозвном заштитом и завршном бојом на бази епокси смоле. | kom | 1,00 |  |  |
| 2 | Израда и уградња жалузине 100x40 цм.од кутијастих челичних профила са месинганом мрежом 5x5x0,5 мм и пречагама од профилисаног лима д=2 мм | kom | 1,00 |  |  |
| Укупно браварски радови: |  |
| V. Изолатерски радови |
| 1 | Израда хоризонталне хидроизолације преко горње плоче резервоара са препустом низ зид резервоара у дужини од 50 cm , са једним премазом битулита и једном траком кондора 4. Обрачун по 1m2 урађене изолације. | m2 | 112,40 |  |  |
| 2 | Израда хоризонталне хидроизолације преко горње плоче затварачнице са једним премазом битулита и једном траком кондора 4 .Обрачун по 1m2 урађене изолације. | m2 | 7,60 |  |  |
| Укупно изолатерски радови: |  |
| VI. Лимарски радови |
| 1 | Опшивање атике зуба затварачнице поцинкованим лимом д=0,55 мм Развијене ширине 15 цм. | m | 10,70 |  |  |
| 2 | Израда и уградња вертикалног олука  125, са кровним сливником  180 /125мм. Лим поцинковани д = 0,55 мм, комплет са оковом за причвршћивање, нитовањем и лемљењем. | m | 2,55 |  |  |
| Укупно лимарски радови: |  |
| VII. Водоинсталатерски радови |
| 1 | Набавка,транспорт и уградња ливено гвоздених фазонских комада и пратеће водоводне арматуре за NP 10 bara. У цену позиције урачуната је потребна шрафовска роба и дихтунг гума. довод воде из Соколовице |  |
|  | T Ø 100 /100 | kom | 1 |  |  |
|  | FF Ø 100 /1000 | kom | 2 |  |  |
|  | FF Ø 100 /800 | kom | 4 |  |  |
|  | FF Ø 100 /600 | kom | 1 |  |  |
|  | Q Ø 100 | kom | 3 |  |  |
|  | PZ Ø 100 | kom | 2 |  |  |
|  | угаони вентил пловак Ø 100 | kom | 2 |  |  |
|  | довод из града и одвод из резервоара |
|  | NV Ø 100 | kom | 2 |  |  |
|  | PZ Ø 100 | kom | 2 |  |  |
|  | MDK A Ø 100 | kom | 2 |  |  |
| 2 | Набавка,транспорт , уклапање и уградња полиетиленских фазонских комада са потребним бројем туљака за NP 10 bara а у свему према техничкој документацији. У цену позиције урачуната је потребна шрафовска роба и дихтунг гума. Потребни профили су Ø 225 , Ø 160 и Ø 110 mm. довод из града и одвод из резервоара |  |
|  | PE T Ø 225/160 | kom | 2 |  |  |
|  | PE reducir Ø 225/160 | kom | 1 |  |  |
|  | PE reducir Ø 160/110 | kom | 2 |  |  |
|  | PE luk Ø 225/22,5° | kom | 2 |  |  |
|  | PE luk Ø 225/45° | kom | 1 |  |  |
|  | PE luk Ø 160/45° | kom | 3 |  |  |
|  | PE luk Ø 110/45° | kom | 3 |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећих вентила као и ливеногвоздених фазонских комада. Обрачунава се и плаћа паушално. | Паушал | 1,00 |  |  |
| Укупно водоинсталатерски радови: |  |
| VIII. Остали радови |
| 1 | Набавка , транспорт и уградња поцинковане мреже 50х50 мм висине 2,0 м затегнуте горе, на средини и доле поцинкованом жицом  4 мм на стубове. У цену позиције урачуната су и три реда бодљикаве жице која се монтира на косини стуба као и израда и монтажа колске и пешачке капије. | m | 156,00 |  |  |
| 2 | Испирање и дезинфекција резервоара, 2х200 м³. Обрачун паушално. | pauš. | 1 |  |  |
| Укупно остали радови: |  |
| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |
| I. Припремни радови |  |
| II. Земљани радови |  |
| III. Бетонски радови |  |
| IV. Браварски радови |  |
| V. Изолатерски радови |  |
| VI. Лимарски радови |  |
| VII. Водоинсталатерски радови |  |
| VIII. Остали радови |  |
| УКУПНО РЕЗЕРВОАР: |  |
| III. РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПРЕКИДНИХ КОМОРА НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ ИЗВОРИШТЕ - РЕЗЕРВОАР ''САМОКОВО'' |
| Пос | Опис позиције | Јед мер. | Кол. | Једин. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| I. Земљани радови |
| 1 | Комбиновани машински и ручни ископ земље око прекидне коморе са одбацивањем материјала на страну. Ископ извршити до коте фундирања подне плоче прекидне коморе. Ископану земљу одбацити најмање 2,0 м од ивице ископа . |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 24,00 |  |  |
| 2 | Затрпавање прекидне коморе земљом из ископа као и преко горње плоче, са израдом насипа и затрављивањем. Насипање извршити у слојевима дебљине 30 цм. На горњу плочу се не сме нанети материјал крупнији од 1цм. како се не би оштетила изолација. Планирање насутог материјала извршити до тачности  3 цм |  |
|  | Обрачун по м2 | м3 | 40,00 |  |  |
| 3 | Ископ и довоз до прекидне коморе потребне количине земље за насипање преко и око прекидне коморе. Позајмиште се налази на даљини од 1 км. |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 16,00 |  |  |
| Укупно земљани радови: |  |
| II. Бетонски и армирано бетонски радови |
| 1 | Израда слоја за пад просечне дебљине 5 цм изнад горње плоче од мршавог бетона МБ15 |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 0,60 |  |  |
| 2 | Израда заштите хидроизолације просечне дебљине 5 цм изнад горње плоче од мршавог бетона МБ15 |  |
|  | Обрачун по м3 | м3 | 0,60 |  |  |
| 3 | Израда испусне грађевине од бетонске цеви Ø300 мм . |  |
|  | Обрачун по 1 ком. | ком | 1,00 |  |  |
| Укупно бет. и армирано бет. радови: |  |
| III. Браварски радови |
| 1 | Набавка и уградња металног поклопца са рамом , квадратне основе димензије 80х80 цм са резом за закључавање и уграђеном металном цеви (Ø 50 мм ) за вентилацију у чијем саставу је имрежица за инсекте. Поклопац минизирати и два пута офарбати. Обрачун по комаду комплет уграђен по детаљу. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1 |  |  |
| Укупно браварски радови: |  |
| IV. Изолатерски радови |
| 1 | Израда хоризонталне хидроизолације преко горње плоче прекидне коморе са једним премазом битулита и траком кондор 4. |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 16,00 |  |  |
| 2 | Израда вертикалне хидроизолације са спољне стране зидова прекидне коморе , са једним премазом битулита и кондором 4, са заштитом изолације од бобичасте ПВЦ фолије. |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 34,00 |  |  |
| 3 | Израда заштите - изолације унутрашињих површина прекидне коморе које су у контакту са водом, одговарајућим водонепропусним неорганским пенетрационим материјалом одобреним за употребу у објектима који држе и транспортују воду за пиће (ПЕНЕТРАТ, WАНДЕX и сл.). Материјал се наноси ручно или машински на добро очишћене и навлажене површине у више слојева са одговарајућом негом после наношења. |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 32,00 |  |  |
| Укупно изолатерски радови: |  |
| V. Водоинсталатерски радови |
| 1 | Набавка и уградња ПЕ цеви за 6 бара ДН 110 мм за одвод воде од прелива и испуста из коморе. |  |
|  | Обрачун по м | м | 5,00 |  |  |
| 2 | Набавка и монтажа ливеног фитинга са фланшом  100 мм према датој шеми и спецификацији. Спајање извршити шрафовима и гуменим дихтунгом д = 4 мм. По завршеној монтажи извршити чишћење и бојење. Обрачун по кгр |  |
|  | Испусна грађевина | кгр | 25,00 |  |  |
|  | Набавка и монтажа водоводне арматуре са фланшом према датој шеми и спецификацији. Спајање из-вршити шрафовима и гуменим дих-тунгом д = 4 мм. По завршеној монтажи извршити чишћење и бојење бојом на бази епокси смоле. Обрачун по ком |  |
| 3 |  |  |
|  | Пљоснати засун 100 | ком | 1 |  |  |
|  | Усисна корпа  100 | ком | 1 |  |  |
|  | Жабљи поклопац  100 | ком | 1 |  |  |
| 4 | Набавка ,транспорт и уградња ПЕ туљка са летећом прирубницом ДН 110 мм за одвод воде од прелива и испуста из коморе. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 2,00 |  |  |
| Укупно водоинсталатерски радови: |  |
| VI. Остали радови |
| 1 | Чишћење спољашњих површина бетонских зидова прекидне коморе који су били у додиру са земљом челичном четком ( припрема за хидроизолацију) |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 32,00 |  |  |
| 2 | Чишћење унутрашњих површина бетонских зидова прекидне коморе који су били у додиру са водом челичном четком и испирање са водом под притиском ( припрема за пенетрат) |  |
|  | Обрачун по м2 | м2 | 34,00 |  |  |
| 3 | Демонтажа постојећег шахт поклопца. |  |
|  | Обрачун по ком | ком | 1,00 |  |  |
| 4 | Испитивање коморе на водо непропустљивост. |  |
|  | Обрачун по ком | ком. | 1,00 |  |  |
| 5 | Чишћење, испирање и дезинфекција коморе. |  |
|  | Обрачун по ком | ком. | 1,00 |  |  |
| 6 | Израда ограде око прекидне коморе од поцинковане мреже 40x40 мм -50x50 мм затегнуте горе и доле поцинкованом жицом  4 мм, стубови метални  2 или бетонски на размаку 2,5 м убетонирани у бетонске стопе димензија 50х50х50 цм. У цену улази израда и монтажа пешачке капије. |  |
|  | Обрачун по м | м¹ | 25,00 |  |  |
| Укупно остали радови: |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПРЕКИДНЕ КОМОРЕ |
| I. Земљани радови |  |
| II. Бетонски и армир.бет.рад. |  |
| III. Браварски радови |  |
| IV. Изолатерски радови |  |
| V. Водоинсталатерски радови |  |
| VI. Остали радови |  |
| УКУПНО КОМОРА |  |
| УКУПНО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДВЕ ПРЕКИДНЕ КОМОРЕ: |  |
|  | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |
|  | I ЦЕВОВОД ОД ИЗВОРИШТА ''СОКОЛОВИЦА'' ДО РЕЗЕРВОАРА ''САМОКОВО'' II САНАЦИЈА АРМИРАНО - БЕТОНСКОГ РЕЗЕРВОАРА ' САМОКОВО '' W = 2 x 200 м3 III РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПРЕКИДНИХ КОМОРА НА МАГИСТРАЛНОМ ЦЕВОВОДУ ИЗВОРИШТЕ - РЕЗЕРВОАР ''САМОКОВО'' СВЕУКУПНО : |

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

| Рок извођења радова (не дуже од 90 радних дана од дана увођења извођача у посао) | _____ радних дана од дана увођења у посао |
| --- | --- |
| Начин плаћања (не краће од 15 дана и не дуже од 45 дана од дана испостављања привремених и оконачне ситуације) | ____ дана, од дана испостављања привремених и оконачне ситуације |
| Рок важења понуде (не краће од 30 дана) | ____ дана, од дана отварања понуда |
| Гаранција: | 2 године рачунајући од дана примопредаје радова |

Напомена:

-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача, односно уколико нема овлашћеног представника  сваки  понуђач  из  Групе  понуђача  потписује  и  оверава  печатом  образац понуде.

Прилози обрасца понуде:

   Прилог 1 (подаци о понуђачу),

   Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и

   Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум:                                                                 Потпис понуђача:

_________________                               М.П.     _________________________

ПРИЛОГ 1

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

| Пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Лице за контакт: |  |
| Електронска адреса (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Број рачуна: |  |
| Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор |  |

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор.

ПРИЛОГ 2

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)

| Пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Лице за контакт: |  |
| Електронска адреса (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Број рачуна: |  |
| *Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор |  |

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписани уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор.

*Рубрику о  заступнику  попуњава  само  члан  групе  понуђача  који  ће  у  име  групе потписати уговор.

Ова изјаву копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

ПРИЛОГ 3

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта: |  |
| Лице за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број подизвођача: (ПИБ): |  |
| Матични број подизвођача: |  |
| Број рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности набавке коју ће поверити овом подизвођачу, не већи од 50%: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити преко овог подизвођача: |  |

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________________________матични број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 40/2017, и то да:

  - је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

  - понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;

4. је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању

- условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

НАПОМЕНЕ:

У случају недоумице о томе да ли понуђач или сваки понуђач из Групе понуђача испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

___________________                                                                  ___________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________________________матични број______________________испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 40/2017, и то да:

- је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;

4. је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

НАПОМЕНЕ:

У случају недоумице о томе да ли подизвођач испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

Датум:	М.П.	Потпис подизвођача

____________________________                                      ___________________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

| НАЗИВ ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА |
| --- | --- |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |
|  | _______________ динара без ПДВ-а |

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

______________________________                                _____________________________

6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку радови: Изградња  водоводне мреже Соколовица ЈНМВ-40/2017

| Предмет ЈН | Укупна цена без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Набавка радова: Изградња водоводне мреже Соколовица, сходно предмеру и предрачуну који је саставни део обрасца понуда |  |  |  |

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач je дужан да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. У случају заједничке понуде образац потписује и оверава печатом носилац групе понуђача.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. У колони 2. под тачком 1. уписује се укупна цена без ПДВ-а, за набавку радова: Изградња  водоводне мреже Соколовица;

2.  У колони 3. уписати износ ПДВ-а на укупну цену предмета јавне набавке;

3.  У колони 4. уписати колико износи укупна цена тражених предмета јавне набавке са ПДВ-ом.

У _____________________                                                           Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________                                                     М.П. _______________________

6.6. Образац табела референце понуђача

| Наручилац | Период извођења радова | Врста радова | Вредност изведених радова (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО изведених радова без ПДВ: |  |

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

## 6.7. Образац потврде о изведеним радовима

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

_____________________________________________________________________ ,

из _____________________________________________________________________ ,

___________________________________________________________________________ ,

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) носилац посла; д) подизвођач)

за потребе Наручиоца ____________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извео радове

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од укупно	 __________________динара без ПДВ, односно у вредности  од укупно ____________________ динара са ПДВ, а на основу уговора број  ____________________________ од  _________________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум:						Потпис овлашћеног лица  Наручиоца

___________			                          __________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

## 6.8 Образац изјаве да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора

____________________________________________

Назив понуђача

____________________________________________

Адреса

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку број 40/2017 - Изградња  водоводне мреже Соколовица, и то за:

| Ред. бр. | Техничко средство | Ком. | Број уговора о лизингу или закупу | Уписати у чијем је власништву, закупу или лизингу наведено техничко средство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | камион носивости ≥ 15 тона | 1 |  |  |
| 2. | комбинирка | 1 |  |  |
| 3. | доставно возило са комплетом | 1 |  |  |

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

7.  МОДЕЛ УГОВОРА

Изградња  водоводне мреже Соколовица ЈНМВ-40/2017

закључен између:

- Општинске управе општине Куршумлија, улица Пролетерских Бригада бб коју заступа Председник општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.ецц., ПИБ број 100622853, матични број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), с једне стране  и

- _________________________________________________________________________  из ________________________________, улица______________________________________, телефон__________________, кога заступа  _________________________________, ПИБ  _________________________________, матични број_______________________________, текући рачун број_______________________________, (у даљем тексту: ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ), с друге стране.

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ)

Подизвођачи1:

1.___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учесници у заједничкој понуди

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________

1 Напомена:

попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде.

Уколико се уговор закључује са понуђачем који наступа самостално, овај део се неће налазити у уговору-дакле биће брисан.

Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођљчу, а који не може бити већи од 50% и део предмета који ће извршити преко подизвођача.

Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати:

-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање групе понуђача-учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број;

-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови на изградњи  водоводне мреже Соколовица.

.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Вредност радова из члана 1. овог уговора износи:

РАДОВИ: ___________________ РСД без ПДВ-а.

(словима:___________________________________________________________), а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број / од /  године. (попуњава Наручилац)

Јединичне цене су фиксне до завршетка радова и обухватају све трошкове.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је на следећи начин:

- Средства за финансирање радова обезбеђена Финансијским планом општинске управе општине Куршумлија, раздео 4,   позиција 123, економска класификација 511200 – Изградња водоводне мреже Соколовица.

Члан 3.

Овим Уговором наручилац посла поверава, а извршилац посла прихвата и обавезује се да за потребе наручиоца изведе радове на изградњи  водоводне мреже Соколовица, својом радном снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла, а у складу са прихваћеном понудом бр. / од /.године, која је саставни део овог уговора. (попуњава Наручилац)

Понуђач одговора за порекло и квалитет материјала који  користи за радове који су предмет овог уговораи доказује га у складу са Законом.

Члан 4.

Извођач ће део радова који су предмет овог  уговора извршити преко подизвођача (Напомена: уколико извођач самостално изводи радове, део овог члана биће изостављен у уговору, а биће наведено да извођач наступа самостално):

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузећа ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

односно у групи понуђача коју чине:

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Предузеће ____________________________________________, са седиштем у _____________________, ПИБ ______________, матични број _______________ ,

Извођач у потпуности одговара  Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Исплата изведених радова из члана 1. овог уговора вршиће се по испостављању Привремених ситуација одн. окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге  обострано потписане од стране извођача радова и надзорног органа  одн. лица задуженог за контролу радова,  у року од ______ дана од дана обострано потписаних и оверених ситуација. (попуњава Понуђач)

Члан 6.

Извођач и инвеститор су сагласни да су јединичне цене из понуде фиксне и да се не могу мењати.

ПРАВА НАРУЧИОЦА И КОНТРОЛА РАДОВА

Члан 7.

Наручилац посла се обавезује да:

- по потписивању уговора уведе извођача радова у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику.

- упозна Извођача са локацијом  на  којој се изводе радови,

- обезбеди стручни надзор радова о свом трошку и именовање доставити извођачу,

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Извођач радова се обавезује:

- да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему са основном Понудом бр. / од / 2017. године, у року од _________(не дуже од 90) радних дана од дана увођења у посао. (попуњава Понуђач)

- у року од 3 дана од дана потписивања овог уговора, решењем одреди руководиоца радова на предметним пословима и да решење достави Наручиоцу,

- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу са техничким захтевима за извођење радова,

- да у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал,

- да поступи по примедбама представника наручиоца у односу на квалитет радова које изводи,

- да о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде уговорених радова.

Члан 9.

Извођач је у обавези да чува и води и следећу документацију:

- грађевински дневник  и

- грађевинску књигу на прописаном обрасцу.

Члан 10.

Извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине.

Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.

Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, признаје искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу, без права приговора.

ПЕРИОД И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 11.

Уговорени радови ће се извести у року од ______ радних дана од дана увођења извођача у посао. (не дуже од 90 радних дана од дана увођења у посао) (попуњава Понуђач)

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.

Извођач радова је дужан да радове за које је добио налог изводи у континуитету, без застоја, како би радови били у целости окончани у најкраћем року који је потребан да се дати радови окончају.

Уколико извршилац посла не отпоштује рок из става 1 овог члана, наручилац посла се овлашћује да, из напред наведеног разлога, раскине закључен уговор.

Члан 12.

Уговарачи су сагласни да се од одређених рокова наведених у члану 8. за извођење радова који су предмет овог уговора, може одустати само у случају обостраним писменим споразумом или дејством више силе (временске и друге непогоде).

Број дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због наведених случајева, констатоваће се у грађевинском дневнику уз потпис уговорних страна.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 13.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Члан 14.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 15.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Наручиоцу предати на коришћење  радове који су предмет овог уговора.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Кориснику све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 19.

На име доброг извршења посла и евентуалног плаћања угворне казне, Извођач се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана обострано потписаног уговора достави Наручиоцу једну бланко  соло  меницу,  без  протеста  са:  писменим  овлашћењем  да  Наручилац  може  попунити меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла без ПДВ-а за случај неизвршавања уговорених обавеза Понуђача и евентуално плаћање уговорне казне, фотокопијом потврде пословне банке да је издата меница регистрована у регистру који се води код НБС и фотокопијом картона депонованих потписа овлашћених лица код Понуђача.

На име отклањања недостатака гарантном року,Извођач се обавезује да, у тренутку примопредаје радова, достави Наручиоцу једну бланко  соло  меницу,  без  протеста  са:  писменим  овлашћењем  да  Наручилац  може  попунити меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла без ПДВ-а у случају да понуђач не приступи благовременом отклањању недостатака, фотокопијом потврде пословне банке да је издата меница регистрована у регистру који се води код НБС и фотокопијом картона депонованих потписа овлашћених лица код Понуђача.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извођач признаје:

-   ако Извођач касни са извођењем радова по налозима представника наручиоца;

- ако Извођач не изводи радове у складу са сопственом понудом бр. /  од _/_.2017. године;

- ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа. (попуњава Наручилац)

Члан 21.

Уговор се раскида писменом изјавом намере која се доставља Извођачу. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.

Члан 22.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Висину штете из става 1. овог члана, утврђује Комисија, састављена од два представника Наручиоца и два представника Извођача.

Члан 23.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора, у року од 10 дана од дана раскида уговора.

Члан 24.

За све што овим  уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 25.

Саставни део овог уговора чине:

- Понуда Извођача број / од /.2017. године и образац структуре цена са упутством како да се попуни.

(попуњава Наручилац)

Члан 26.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 27.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВРШИОЦА-ПОСЛЕНИКА			                           ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                                    Председник

општине Куршумлија

_____________________ М.П.                                               ________________________

Радољуб Видић, дипл.ецц.

  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

- ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ

  - Понуда понуђача (укључујући и прилоге) требалa би да буде ручно нумерисана (свака страна појединачно) са јасно написаним бројем стране од укупног броја страна (нпр. 1 од 2), парафирана и печатирана од стране понуђача. Комплетна документација (понуда) требала би бити избушена, увезана концем и запечаћена воском за печаћење.

  - Понуда мора да садржи доказе наведене у Поглављу 4. из конкурсне документације. Све изјаве, образац понуде и модел уговора који су саставни делови понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом.

  - Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача доставља:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац понуде са прилозима | (Поглавље 6.1.) |
| 2. | Модел уговора | (Поглавље 7.) |
| 3. | Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) | (Поглавље 6.4) |
| 4. | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | (Поглавље 6.5) |

Понуђач  који  наступа  самостално  и  сваки  понуђач  из  групе  понуђача  укључујући  и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац изјаве о независној понуди | (Поглавље 6.2) |
| 2. | Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.1.) |
| 3. | Образац табела референце понуђача | (Поглавље 6.6) |
| 4. | Образац изјаве да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора | (Поглавље 6.8). |

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду, који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

4) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач доставља:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац понуде са прилозима | (Поглавље 6.1) |
| 2. | Модел уговора | (Поглавље 7) |
| 3. | Образац изјаве о независној понуди; | (Поглавље 6.2.) |
| 4. | Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.1.) |
| 5. | Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) | (Поглавље 6.4.) |
| 6. | Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни | (Поглавље 6.5) |
| 7. | Образац табела референце понуђача | (Поглавље 6.6) |
| 8. | Образац изјаве да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора | (Поглавље 6.8). |

Подизвођач доставља попуњен, потписан и оверен образац:

| Р. бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.2.) |

5)  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

- Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;

- Интернет страница наручиоца (www.kursumlija.org);

- Непосредно преузимањем на адреси Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, канцеларија број 19 (сваког радног дана у периоду од 07.00 до 15.00 часова).

6)     Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у затвореној и печатираној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, преко писарнице општине Куршумлија, шалтер број 6, са напоменом:

«Понуда за набавку радова – Изградња  водоводне мреже Соколовица  ЈНМВ-40/2017 -  НЕ ОТВАРАТИ»

На полеђини коверте треба да стоји назив понуђача, контакт особа и телефон.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:

30.3.2017.године до 12,00 часова

Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, пристигла закључно са 30.3.2017.године до 12,00 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на адреси ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, пристигла закључно са 30.3.2017.године до 12,00 часова.

7) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 30.3.2017.године, у 12,15 часова на адреси ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија, канцеларија број  14  у присуству чланова Комисије за предметну јавну  набавку.

8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.

9)    Контакт: javnenabavke@kursumlija.org.

- ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

8.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

    - складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. Нпр: „Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова – Изградња  водоводне мреже Соколовица " ЈНМВ-40/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова –  Изградња  водоводне мреже Соколовица " ЈНМВ-40/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се не може изменити, допунити или  опозвати по истеку рока за подношње понуда.

- УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

- ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не мож ебити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Подизвођач мора да испуни обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 4. тачка 4.1, подтачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.2);

Додатне услове понуђач испуњава самостално.

- ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Овај споразум обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду, који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора (Модел Споразума у Поглављу 9).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у Поглављу 4., тачка 4.1, подтачке 1) до 4), а што доказује достављањем Изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (Поглавље 6.3.1).

Додатне услове испуњавају заједно.

- ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

- Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац се обавезује да изведене радове плати извођачу у року који не може бити краћи од 15 дана, ни дужи од 45 дана, рачунајући од дана овере привремених и окончане ситуације.

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације уговора.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 радних дана од дана увођења извођача у посао. (важи за сваку од партија)

- Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.10	ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Образац структуре цене (образац 6.5. у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

8.11	СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Једна бланко соло меница без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне.

Бланко соло меницу понуђач предаје Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана обострано потписаног уговора.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача, са писменим  овлашћењем  да  Купац  може  попунити меницу до износа од 10% од укупно уговорене вредности посла без ПДВ-а за случај неизвршавања уговорених обавеза Продавца и евентуално плаћање уговорне казне и фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица код Продавца.

Уколико изабрани понуђач не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са њим и може закључити уговор са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне документације.

Такође, Понуђач је у обавези да, у тренутку примопредаје радова, достави Наручиоцу финансијско обезбеђење на име отклањања недостатака у гарантном року и то потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем, са клаузулом ,,без протеста“ на износ од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења током понуђеног гарантног рока, коју Наручилац може да активира у случају да понуђач не присупи благовременом отклањању недостатака. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, Понуђач се обавезује да достави и потврду о регистрацији менице од стране пословне банке и копију картона депонованих потписа.

Није предвиђено авансно плаћање, те сходно томе Наручилац није предвидео обавезу  попнуђача да приложи средства финансијског обезбеђења у циљу обезбеђења истог.

Тражени инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, плативи на први позив и без права на приговор.

8.12	ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

- НАЧИН  ПРЕУЗИМАЊА  ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  КОЈУ  ЗБОГ  ОБИМА  И

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

  - предметној набавци је објављена сва потребна документација.

- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија или на e-mail: javnenabavke@kursumlija.org,, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Одговор на постављено питање, као и измене и допуне конкурсне документације Наручилац ће објавити на на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења путем електронске поште на мејл  javnenabavke@kursumlija.org, се може вршити сваког радног дана (понедељак – петак), од 7:00 до 15:00 часова.

Комуникација између заинтересованих лица/понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН,и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријемног документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

8.15	ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.ЗЈН).

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

8.16	ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи о којима ће се преговарати.

8.17	КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

8.18	ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл:  javnenabavke@kursumlija.org, сваког радног дана (понедељак – петак), од 7: 00 до 15:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Такса за подношење захтева за заштиту права износи 60.000,00 динара сагласно члану 156. став 1. тачка 1) ЗЈН.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 5. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

- износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;

- број рачуна: 840-30678845-06;

- шифру плаћања: 153 или 253;

- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

- сврха: ЗЗП; Општина Куршумлија; јавна набавка мале вредности ЈНМВ 40/2017;

- корисник: буџет Републике Србије;

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

- потпис овлашћеног лица банке, или

  - Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

  - Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

  - Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

8.19.  ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

9	СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И

ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број јавне набавке: 40/2017

Понуђачи:1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

4. ______________________________________________________

(у даљем тексту Група понуђача), који су поднели заједничку понуду бр.______ од____________

за јавну набавку _______________________________, у циљу извршења јавне набавке међусобно и према Општини Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија (у даљем тексту Наручилац) се обавезују, како следи:

Члан 1.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће бити носилац посла који је предмет јавне набавке, односно који ће поднети понуду, који ће у име групе потписивати образце из конкурсне документације и који ће заступати Групу понуђача пред Наручиоцем.

Члан 2.

Понуђач из Групе понуђача:

_______________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача са Наручиоцем потписати уговор о јавној набавци.

Члан 3.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће у име Групе понуђача Наручиоцу, а на име испуњења својих обавеза у поступку јавне набавке, дати средства финансијског обезбеђења која су предвиђена конкурсном документацијом.

Члан 4.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће	у име Групе понуђача Наручиоцу издати рачун на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Понуђач из Групе понуђача:

________________________________________________________________,

ће	у име Групе понуђача Наручиоцу дати број рачуна на који ће Наручилац извршити плаћање.

Члан 6.

Понуђачи из Групе понуђача ће, у циљу извршења уговора, остале уговорене обавезе извршити на следећи начин:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(описати обавезе сваког члана групе понуђача појединачно у извршењу уговора)

датум: ______________

место: _______________

М.П.	потпис овлашћеног лица

___________________

М.П.	потпис овлашћеног лица

___________________

М.П.	потпис овлашћеног лица

___________________

М.П.	потпис овлашћеног лица

___________________

НАПОМЕНЕ:

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, Споразум се не доставља.

10. САДРЖИНА ПОНУДЕ

| Р. Бр. | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1 | Образац понуде са прилозима | (Поглавље 6.1) |
| 2 | Модел уговора | (Поглавље 7) |
| 3 | Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.1) |
| 4 | Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке | (Поглавље 6.3.2) |
| 5 | Образац изјаве о независној понуди | (Поглавље 6.2.) |
| 6 | Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна) | (Поглавље 6.4) |
| 7 | Образац изјаве структура цене са упутством како да се попуни | (Поглавље 6.5) |
| 8. | Образац табела референце понуђача | (Поглавље 6.6) |
| 9. | Образац потврде о изведеним радовима | (Поглавље 6.7) |
| 10 | Образац изјаве да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за све време трајања уговора | (Поглавље 6.8) |
| 11 | Споразумом сачињеним на начин одређен чланом 81. ЗЈН (УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА) | (Поглавље 9) |
| 12 | потврда о ликвидности за последњих шест (6) месеци издата од Народне банке Србије, Одељења за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а (потврда треба да покрије и датум објављивања позива); | (ПРИЛОГ 1) |
| 13 | фотокопије привремених или окончаних ситуација из којих се недвосмислено види да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом. | (ПРИЛОГ 2) |
| 14 | М-3А (М) обрасци или пријава Републичком фонду за ПИО, односно фотокопија уговора за лица ангажована ван радног односа (напомена: период важења уговора о радном ангажовању мора покривати предвиђени период за реализацију предметне јавне набавке); | (ПРИЛОГ 3) |
| 15 | фотокопија лиценце издате од Инжењерске коморе Србије са потврдом о важењу; | (ПРИЛОГ 4) |
| 16 | за возила и радне машине које подлежу обавези регистрације: фотокопије саобраћајних дозвола, очитане саобраћајне дозволе и копије важећих полиса осигурања; | (ПРИЛОГ 5) |

37

# Text boxes

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Датум:    _______________					Потпис овлашћеног лица

М.П.         ___________________________